一、A40i/T3简介

A40i是全志在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。A40i采用ARM Cortex-A7内核，运行频率高达1.2GHz，配备Mali400 MP2图形处理器及多种显示接口，并具有丰富的行业应用接口，主要应用于各种具有视频输出的工控行业。A40i配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式，并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能，极大简化了终端产品的设计难度。

T3是全志的一款四核车载导航处理器，功能及引脚与A40i 完全兼容。T3为汽车级芯片，能适应更加严酷的工作环境。

# 二、FETA40i /T3-C核心板介绍

# 1、FETA40i-C核心板外观图

| 正面视图 | 反面视图 |
| --- | --- |

## 2、FETT3-C核心板外观图

| 正面视图 | 反面视图 |
| --- | --- |

## 3、FETA40i/T3-C核心板尺寸图

| 俯视图 | 透视图 |
| --- | --- |

结构尺寸：45mm×68mm，尺寸公差±0.15mm。

制版工艺：厚度1.6mm，10层沉金PCB。

连接器：  4个0.5mm间距，80pin 板对板连接器。核心板连接器型号为AXK6F80337YG，对应底板连接器型号为AXK5F80537YG。

## FETA40i/T3-C核心板引脚定义

### 1、FETA40i/T3-C核心板引脚原理图

### 2、FETA40i/T3-C核心板引脚功能说明

注1：

Num —— 核心板连接器引脚序号；

Ball —— CPU引脚球号

GPIO —— CPU引脚通用I/O口序号

Vol  —— 引脚信号电平

注2：

信号名称 ——核心板连接器网络名称，信号右上角角标含义如下图：

| 角标序号 | 角标含义 |
| --- | --- |
| [1] | 引脚可配置为中断使用 |
| [2] | 引脚默认电平为1.8V |
| [3] | 引脚为CPU启动相关引脚，不推荐作为IO使用 |
| [4] | 专用引脚，不能作为IO使用 |

引脚描述 ——核心板引脚信号名称描述

默认功能 ——核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定，请勿修改，否则可能和出厂

驱动冲突。如有疑问，请及时联系我们的销售或技术支持。

注3: “默认功能”一栏中标明“底板勿用”的引脚是核心板使用的引脚，底板设计时不可使用

表1  LEFT_UP（P1）连接器接口（奇）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LU_79 | — | ACIN | — | 3.9-6.3V | 电源输入 | ACIN |
| LU_77 | — | ACIN | — | 3.9-6.3V | 电源输入 | ACIN |
| LU_75 | — | ACIN | — | 3.9-6.3V | 电源输入 | ACIN |
| LU_73 | — | ACIN | — | 3.9-6.3V | 电源输入 | ACIN |
| LU_71 | — | VBAT | — | 3.8-4.2V | 锂电池输入 | VBAT |
| LU_69 | — | VBAT | — | 3.8-4.2V | 锂电池输入 | VBAT |
| LU_67 | — | VBAT | — | 3.8-4.2V | 锂电池输入 | VBAT |
| LU_65 | — | VBAT | — | 3.8-4.2V | 锂电池输入 | VBAT |
| LU_63 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_61 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_59 | AB17 | SPI0_CS0[2] [3] | PC23 | 1.8V | SPI0片选（低有效） | SPI0_CS0 |
| LU_57 | AC10 | SPI0_MISO[2] [3] | PC1 | 1.8V | SPI0数据，主入从出 | SPI0_MISO |
| LU_55 | AB11 | SPI0_MOSI[2] [3] | PC0 | 1.8V | SPI0数据，主出从入 | SPI0_MOSI |
| LU_53 | AD10 | SPI0_CLK[2] [3] | PC2 | 1.8V | SPI0时钟 | SPI0_CLK |
| LU_51 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_49 | V23 | SDC3_DET[1] | PI10 | 3.3V | SDC3卡检测 | SDC3_DET |
| LU_47 | W24 | SDC3_D1 | PI7 | 3.3V | SDC3数据位1 | SDC3_D1 |
| LU_45 | W23 | SDC3_D0 | PI6 | 3.3V | SDC3数据位0 | SDC3_D0 |
| LU_43 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_41 | W22 | SDC3_CLK | PI5 | 3.3V | SDC3时钟 | SDC3_CLK |
| LU_39 | Y23 | SDC3_CMD | PI4 | 3.3V | SDC3命令 | SDC3_CMD |
| LU_37 | V22 | SDC3_D3 | PI9 | 3.3V | SDC3数据位3 | SDC3_D3 |
| LU_35 | W20 | SDC3_D2 | PI8 | 3.3V | SDC3数据位2 | SDC3_D2 |
| LU_33 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_31 | AB23 | UART4_TX | PG10 | 3.3V | UART4发送数据 | UART4_TX |
| LU_29 | AB24 | UART4_RX | PG11 | 3.3V | UART4接收数据 | UART4_RX |
| LU_27 | AC23 | UART3_RTS | PG8 | 3.3V | UART3请求发送 | UART3_RTS |
| LU_25 | AC24 | UART3_CTS | PG9 | 3.3V | UART3清除发送 | UART3_CTS |
| LU_23 | AD22 | UART3_TX | PG6 | 3.3V | UART3发送数据 | UART3_TX |
| LU_21 | AD23 | UART3_RX | PG7 | 3.3V | UART3接收数据 | UART3_RX |
| LU_19 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_17 | E23 | SDC1_EN[1] | PH1 | 3.3V | SDC1使能 | SDC1_EN |
| LU_15 | Y20 | SDC1_CLK | PG1 | 3.3V | SDC1时钟 | SDC1_CLK |
| LU_13 | AA20 | SDC1_CMD | PG0 | 3.3V | SDC1命令 | SDC1_CMD |
| LU_11 | AB21 | SDC1_D0 | PG2 | 3.3V | SDC1数据位0 | SDC1_D0 |
| LU_9 | AC21 | SDC1_D1 | PG3 | 3.3V | SDC1数据位1 | SDC1_D1 |
| LU_7 | AB22 | SDC1_D2 | PG4 | 3.3V | SDC1数据位2 | SDC1_D2 |
| LU_5 | AC22 | SDC1_D3 | PG5 | 3.3V | SDC1数据位3 | SDC1_D3 |
| LU_3 | U22 | PI15[1] | PI15 | 3.3V | 通用I/O口 | PI15 |
| LU_1 | — | GND | — | — | 地 | GND |

表2  LEFT_UP（P1）连接器接口（偶）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LU_80 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_78 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_76 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_74 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_72 | — | USBVBUS | — | 3.9-6.3V | USB供电电压 | USBVBUS |
| LU_70 | — | USBVBUS | — | 3.9-6.3V | USB供电电压 | USBVBUS |
| LU_68 | — | PS | — | 3.9-6.3V | PMIC输出电压 | PS |
| LU_66 | — | PS | — | 3.9-6.3V | PMIC输出电压 | PS |
| LU_64 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_62 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_60 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_58 | — | VCC_3V | — | 3.3V | PMIC输出电压 | VCC_3V |
| LU_56 | — | VCC_3V | — | 3.3V | PMIC输出电压 | VCC_3V |
| LU_54 | — | PWRON | — | — | 开关机键，不用可以悬空，VBTA供电时，需要用开机键开机 | PWRON |
| LU_52 | — | TS | — | — | 锂电池温度检测 | TS |
| LU_50 | — | CHGLED | — | — | 锂电池充电状态指示 | CHGLED |
| LU_48 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_46 | D22 | STROBE[1] | PH12 | 2.8V | 数字摄像头STROBE信号输入 | STROBE |
| LU_44 | K21 | CSI_RST | PB6 | 2.8V | 数字摄像头复位信号输出 | CSI_RST |
| LU_42 | W19 | CSI_VSYNC | PE3 | 2.8V | 数字摄像头的场同步信号输入 | CSI_VSYNC |
| LU_40 | J20 | CSI_PWDN | PB7 | 2.8VV | 数字摄像头电源控制输出 | CSI_PWDN |
| LU_38 | W17 | CSI_HSYNV | PE2 | 2.8V | 数字摄像头的行同步信号输入 | CSI_HSYNV |
| LU_36 | AC20 | CSI_D7 | PE11 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据7输入 | CSI_D7 |
| LU_34 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_32 | Y17 | CSI_MCLK | PE1 | 2.8V | 数字摄像头的主时钟输出 | CSI_MCLK |
| LU_30 | AB20 | CSI_D6 | PE10 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据6输入 | CSI_D6 |
| LU_28 | AD20 | CSI_D5 | PE9 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据5输入 | CSI_D5 |
| LU_26 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_24 | AA17 | CSI_PCLK | PE0 | 2.8V | 数字摄像头的像素时钟输入 | CSI_PCLK |
| LU_22 | AD19 | CSI_D4 | PE8 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据4输入 | CSI_D4 |
| LU_20 | Y19 | CSI_D0 | PE4 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据0输入 | CSI_D0 |
| LU_18 | AC19 | CSI_D3 | PE7 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据3输入 | CSI_D3 |
| LU_16 | AA19 | CSI_D1 | PE5 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据1输入 | CSI_D1 |
| LU_14 | AB19 | CSI_D2 | PE6 | 2.8V | 8bit数字摄像头数据2输入 | CSI_D2 |
| LU_12 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LU_10 | AA22 | TWI3_SCK | PI0 | 3.3V | TWI3时钟 | TWI3_SCK |
| LU_8 | AA23 | TWI3_SDA | PI1 | 3.3V | TWI3数据 | TWI3_SDA |
| LU_6 | AA24 | TWI4_SCK | PI2 | 3.3V | TWI4时钟 | TWI4_SCK |
| LU_4 | Y22 | TWI4_SDA | PI3 | 3.3V | TWI4数据 | TWI4_SDA |
| LU_2 | — | GND | — | — | 地 | GND |

表3  RIGHT_UP（P2）连接器接口（奇）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU_79 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_77 | D18 | USB_VBUSDET[1] | PH17 | 3.3V | USB VBUS检测 | USB_VBUSDET |
| RU_75 | U23 | PI14[1] | PI14 | 3.3V | 通用I/O口 | PI14 |
| RU_73 | C23 | PCIE_WAKE[1] | PH4 | 3.3V | PCIE的WAKE UP信号 | PCIE_WAKE |
| RU_71 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_69 | G20 | SPI2_CS1 | PB13 | 3.3V | SPI2片选1 | PB13 |
| RU_67 | Y16 | SPI2_MISO[2] | PC22 | 1.8V | SPI2数据，主入从出 | SPI2_MISO |
| RU_65 | AA14 | SPI2_MOSI[2] | PC21 | 1.8V | SPI2数据，主出从入 | SPI2_MOSI |
| RU_63 | AA16 | SPI2_CS0[2] | PC19 | 1.8V | SPI2片选0 | SPI2_CS0 |
| RU_61 | AB18 | SPI2_CLK[2] | PC20 | 1.8V | SPI2时钟 | SPI2_CLK |
| RU_59 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_57 | AB7 | SATA_CLKP | — | — | SATA时钟正 | SATA_CLKP |
| RU_55 | AA7 | SATA_CLKN | — | — | SATA时钟负 | SATA_CLKN |
| RU_53 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_51 | AA9 | SATA_TXP | — | — | SATA发送正 | SATA_TXP |
| RU_49 | AB9 | SATA_TXM | — | — | SATA发送负 | SATA_TXM |
| RU_47 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_45 | AB8 | SATA_RXM | — | — | SATA接收负 | SATA_RXM |
| RU_43 | AA8 | SATA_RXP | — | — | SATA接收正 | SATA_RXP |
| RU_41 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_39 | U11 | HDMI_HPD | — | — | HDMI热插拔检测 | HDMI_HPD |
| RU_37 | W9 | HDMI_SDA | — | — | HDMI的DDC数据 | HDMI_SDA |
| RU_35 | V9 | HDMI_SCL | — | — | HDMI的DDC时钟 | HDMI_SCL |
| RU_33 | V10 | HDMI_CEC | — | — | HDMI消费电子控制通道 | HDMI_CEC |
| RU_31 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_29 | AC4 | HDMI_CLKN | — | — | HDMI时钟负 | HDMI_CLKN |
| RU_27 | AD4 | HDMI_CLKP | — | — | HDMI时钟正 | HDMI_CLKP |
| RU_25 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_23 | AC5 | HDMI_TX0N | — | — | HDMI发送0负 | HDMI_TX0N |
| RU_21 | AD5 | HDMI_TX0P | — | — | HDMI发送0正 | HDMI_TX0P |
| RU_19 | AC6 | HDMI_TX1N | — | — | HDMI发送1负 | HDMI_TX1N |
| RU_17 | AD6 | HDMI_TX1P | — | — | HDMI发送1正 | HDMI_TX1P |
| RU_15 | AC7 | HDMI_TX2N | — | — | HDMI发送2负 | HDMI_TX2N |
| RU_13 | AD7 | HDMI_TX2P | — | — | HDMI发送2正 | HDMI_TX2P |
| RU_11 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_9 | AA6 | TPX1 | — | — | 电阻触摸输入X1 | TPX1 |
| RU_7 | AB6 | TPX2 | — | — | 电阻触摸输入X2 | TPX2 |
| RU_5 | AB5 | TPY1 | — | — | 电阻触摸输入Y1 | TPY1 |
| RU_3 | AB4 | TPY2 | — | — | 电阻触摸输入Y2 | TPY2 |
| RU_1 | — | GND | — | — | 地 | GND |

表4  RIGHT（P2）连接器接口（偶）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU_80 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_78 | V21 | USB0_DRVVBUS[4] | PI13 | 3.3V | USB0的供电使能控制引脚 | USB0_DRVVBUS |
| RU_76 | D19 | USB_ID[1] | PH21 | 3.3V | USB的ID引脚 | USB_ID |
| RU_74 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_72 | AD8 | USB0_DP | — | — | USB0数据正 | USB0_DP |
| RU_70 | AC8 | USB0_DM | — | — | USB0数据负 | USB0_DM |
| RU_68 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_66 | AC9 | USB1_DM | — | — | USB1数据负 | USB1_DM |
| RU_64 | AD9 | USB1_DP | — | — | USB1数据正 | USB1_DP |
| RU_62 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_60 | AA10 | USB2_DM | — | — | USB2数据负 | USB2_DM |
| RU_58 | AB10 | USB2_DP | — | — | USB2数据正 | USB2_DP |
| RU_56 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_54 | W13 | SDC0_D2[3] | PF5 | 3.3V | SDC0数据位2 | SDC0_D2 |
| RU_52 | Y13 | SDC0_D3[3] | PF4 | 3.3V | SDC0数据位3 | SDC0_D3 |
| RU_50 | AA13 | SDC0_CMD[3] | PF3 | 3.3V | SDC0命令 | SDC0_CMD |
| RU_48 | V24 | SDC0_DET[1] | PI11 | 3.3V | SDC0卡检测 | SDC0_DET |
| RU_46 | W11 | SDC0_CLK[3] | PF2 | 3.3V | SDC0时钟 | SDC0_CLK |
| RU_44 | Y11 | SDC0_D0[3] | PF1 | 3.3V | SDC0数据位0 | SDC0_D0 |
| RU_42 | AA11 | SDC0_D1[3] | PF0 | 3.3V | SDC0数据位1 | SDC0_D1 |
| RU_40 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_38 | J21 | PCIE_PWR_EN | PB8 | 3.3V | PCIE接口电源使能 | PCIE_PWR_EN |
| RU_36 | J23 | WIFI_EN | PB10 | 3.3V | WiFi模块电源使能 | WIFI_EN |
| RU_34 | G19 | USB_RST | PB12 | 3.3V | USB hub复位信号 | USB_RST |
| RU_32 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_30 | AD3 | KEYADC0 | — | — | 模拟按键输入通道0 | KEYADC0 |
| RU_28 | AA4 | KEYADC1 | — | — | 模拟按键输入通道1 | KEYADC1 |
| RU_26 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_24 | — | AGND | — | — | 模拟地 | AGND |
| RU_22 | AC3 | VMIC | — | — | MIC偏置电压输出 | VMIC |
| RU_20 | AB3 | MICIN1 | — | — | MIC输入通道1 | MICIN1 |
| RU_18 | AD2 | MICIN2 | — | — | MIC输入通道2 | MICIN2 |
| RU_16 | AA3 | LINEINL | — | — | Line in左声道输入 | LINEINL |
| RU_14 | AB2 | LINEINR | — | — | Line in右声道输入 | LINEINR |
| RU_12 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RU_10 | D23 | HP_DET[1] | PH0 | 3.3V | 耳机插拔检测 | HP_DET |
| RU_8 | AA2 | HPOUTL | — | — | 耳机左声道输出 | HPOUTL |
| RU_6 | W4 | HPCOMFB | — | — | 耳机反馈参考输入 | HPCOMFB |
| RU_4 | Y3 | HPCOM | — | — | 耳机参考输出 | HPCOM |
| RU_2 | AA1 | HPOUTR | — | — | 耳机右声道输出 | HPOUTR |

表5  LEFT_DOWN（P3）连接器接口（奇）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD_79 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_77 | — | FEL | — | — | Boot模式选项 | FEL |
| LD_75 | — | RESET | — | — | 核心板复位引脚 | RESET |
| LD_73 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_71 | T21 | UART7_TX | PI20 | 3.3V | UART7发送数据 | UART7_TX |
| LD_69 | R23 | UART7_RX | PI21 | 3.3V | UART7接收数据 | UART7_RX |
| LD_67 | B24 | UART5_TX[1] | PH6 | 3.3V | UART5发送数据 | UART5_TX |
| LD_65 | B22 | UART5_RX[1] | PH7 | 3.3V | UART5接收数据 | UART5_RX |
| LD_63 | F22 | UART0_TX | PB22 | 3.3V | UART0发送数据 | UART0_TX |
| LD_61 | F23 | UART0_RX | PB23 | 3.3V | UART0接收数据 | UART0_RX |
| LD_59 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_57 | F18 | PHY_INT[1] | PH20 | 3.3V | 预留网络PHY中断引脚 | PHY_INT |
| LD_55 | G17 | PHY_RST | PH22 | 3.3V | 预留网络PHY复位引脚 | PHY_RST |
| LD_53 | E22 | ETH_WOL_INT[1] | PH3 | 3.3V | 预留网络唤醒中断引脚 | ETH_WOL_INT |
| LD_51 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_49 | N19 | EMDIO | PA12 | 3.3V | MII控制接口数据 | EMDIO |
| LD_47 | N20 | EMDC | PA11 | 3.3V | MII控制接口时钟 | EMDC |
| LD_45 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_43 | N22 | ERXERR | PA9 | 3.3V | MII接口帧错误 | ERXERR |
| LD_41 | R22 | ECRS | PA15 | 3.3V | MI接口载波侦测 | ECRS |
| LD_39 | N21 | ERXDV | PA10 | 3.3V | MII接口接收数据有效 | ERXDV |
| LD_37 | M22 | ERXD0 | PA3 | 3.3V | MII接口数据接收位0 | ERXD0 |
| LD_35 | M23 | ERXD1 | PA2 | 3.3V | MII接口数据接收位1 | ERXD1 |
| LD_33 | M19 | ERXD2 | PA1 | 3.3V | MII接口数据接收位2 | ERXD2 |
| LD_31 | L23 | ERXD3 | PA0 | 3.3V | MII接口数据接收位3 | ERXD3 |
| LD_29 | N23 | ERXCK | PA8 | 3.3V | MII接口接收参考时钟 | ERXCK |
| LD_27 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_25 | P22 | ETXCK | PA14 | 3.3V | MII接口发送参考时钟 | ETXCK |
| LD_23 | N24 | ETXD0 | PA7 | 3.3V | MII接口数据发送位0 | ETXD0 |
| LD_21 | M24 | ETXD1 | PA6 | 3.3V | MII接口数据发送位1 | ETXD1 |
| LD_19 | M20 | ETXD2 | PA5 | 3.3V | MII接口数据发送位2 | ETXD2 |
| LD_17 | M21 | ETXD3 | PA4 | 3.3V | MII接口数据发送位3 | ETXD3 |
| LD_15 | P23 | ETXEN | PA13 | 3.3V | MII接口发送数据使能 | ETXEN |
| LD_13 | R21 | ECOL | PA16 | 3.3V | MII接口冲突检测 | ECOL |
| LD_11 | R20 | ETXERR | PA17 | 3.3V | MII接口发送数据错误 | ETXERR |
| LD_9 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_7 | D24 | RTC_IRQ[1] | PH2 | 3.3V | 外置RTC芯片的中断输入 | RTC_IRQ |
| LD_5 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_3 | C24 | PH5[1] | PH5 | 3.3V | 通用I/O口 | PH5 |
| LD_1 | — | GND | — | — | 地 | GND |

表6  LEFT_DOWN（P3）连接器接口（偶）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD_80 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_78 | — | NC | — | — | — | — |
| LD_76 | — | NC | — | — | — | — |
| LD_74 | T24 | UART2_TX[1] | PI18 | 3.3V | UART2发送数据 | UART2_TX |
| LD_72 | T22 | UART2_RX[1] | PI19 | 3.3V | UART2接收数据 | UART2_RX |
| LD_70 | T23 | UART2_CTS[1] | PI17 | 3.3V | UART2清除发送 | UART2_CTS |
| LD_68 | T19 | UART2_RTS[1] | PI16 | 3.3V | UART2请求发送 | UART2_RTS |
| LD_66 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_64 | U18 | CK32KO[1] | PI12 | 3.3V | 32K时钟输出 | CK32KO |
| LD_62 | J24 | IR0_RX | PB4 | 3.3V | 红外数据接收信号 | IR0_RX |
| LD_60 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_58 | G23 | TWI1_SCK | PB18 | 3.3V | TWI1 时钟 | TWI1_SCK |
| LD_56 | G24 | TWI1_SDA | PB19 | 3.3V | TWI1数据 | TWI1_SDA |
| LD_54 | F24 | TWI2_SCK | PB20 | 3.3V | TWI2 时钟 | TWI2_SCK |
| LD_52 | F21 | TWI2_SDA | PB21 | 3.3V | TWI2数据 | TWI2_SDA |
| LD_50 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_48 | G21 | JTAG_TMS[4] | PB14 | 3.3V | JTAG测试模式选择 | JTAG_TMS |
| LD_46 | H22 | JTAG_TCK[4] | PB15 | 3.3V | JTAG测试时钟 | JTAG_TCK |
| LD_44 | H23 | JTAG_TDO[4] | PB16 | 3.3V | JTAG测试数据输出 | JTAG_TDO |
| LD_42 | G22 | JTAG_TDI[4] | PB17 | 3.3V | JTAG测试数据输入 | JTAG_TDI |
| LD_40 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_38 | C22 | SMC_RST[1] | PH13 | 3.3V | 智能卡复位引脚 | SMC_RST |
| LD_36 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_34 | C18 | SMC_CLK[1] | PH18 | 3.3V | 智能卡时钟信号 | SMC_CLK |
| LD_32 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_30 | E19 | SMC_SDA[1] | PH19 | 3.3V | 智能卡数据信号 | SMC_SDA |
| LD_28 | D21 | SMC_DET[1] | PH16 | 3.3V | 智能卡卡检测 | SMC_DET |
| LD_26 | E18 | SMC_VCCEN | PH25 | 3.3V | 智能卡电源使能 | SMC_VCCEN |
| LD_24 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_22 | A18 | PH26 | PH26 | 3.3V | 通用I/O口 | PH26 |
| LD_20 | B19 | PH27 | PH27 | 3.3V | 通用I/O口 | PH27 |
| LD_18 | C19 | PH23 | PH23 | 3.3V | 通用I/O口 | PH23 |
| LD_16 | B18 | PH24 | PH24 | 3.3V | 通用I/O口 | PH24 |
| LD_14 | B23 | PH8[1] | PH8 | 3.3V | 通用I/O口 | PH8 |
| LD_12 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| LD_10 | J22 | LCD_BL_EN | PB9 | 3.3V | LCD背光使能 | LCD_BL_EN |
| LD_8 | A21 | CTP_INT[1] | PH15 | 3.3V | 电容触摸中断 | CTP_INT |
| LD_6 | B21 | CTP_RST[1] | PH14 | 3.3V | 电容触摸复位 | CTP_RST |
| LD_4 | K23 | LCD_PWM | PB2 | 3.3V | LCD背光PWM调节信号 | LCD_PWM |
| LD_2 | — | GND | — | — | 地 | GND |

表7  RIGHT_DOWN（P4）连接器接口（奇）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD_79 | T4 | LCD_CLK | PD24 | 3.3V | RGB接口像素时钟信号 | LCD_CLK |
| RD_77 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_75 | T5 | LCD_DE | PD25 | 3.3V | RGB接口数据使能信号 | LCD_DE |
| RD_73 | U6 | LCD_VSYNC | PD27 | 3.3V | RGB接口垂直同步信号 | LCD_VSYNC |
| RD_71 | U5 | LCD_HSYNC | PD26 | 3.3V | RGB接口水平同步信号 | LCD_HSYNC |
| RD_69 | T3 | LCD_D23 | PD23 | 3.3V | 红色数据位7（高） | LCD_D23 |
| RD_67 | U2 | LCD_D22 | PD22 | 3.3V | 红色数据位6 | LCD_D22 |
| RD_65 | U1 | LCD_D21 | PD21 | 3.3V | 红色数据位5 | LCD_D21 |
| RD_63 | T2 | LCD_D20 | PD20 | 3.3V | 红色数据位4 | LCD_D20 |
| RD_61 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_59 | R4 | LCD_D19 | PD19 | 3.3V | 红色数据位3 | LCD_D19 |
| RD_57 | R5 | LCD_D18 | PD18 | 3.3V | 红色数据位2 | LCD_D18 |
| RD_55 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_53 | P4 | LCD_D17 | PD17 | 3.3V | 红色数据位1 | LCD_D17 |
| RD_51 | P5 | LCD_D16 | PD16 | 3.3V | 红色数据位0（低） | LCD_D16 |
| RD_49 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_47 | N4 | LCD_D15 | PD15 | 3.3V | 绿色数据位7（高） | LCD_D15 |
| RD_45 | N3 | LCD_D14 | PD14 | 3.3V | 绿色数据位6 | LCD_D14 |
| RD_43 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_41 | M4 | LCD_D13 | PD13 | 3.3V | 绿色数据位5 | LCD_D13 |
| RD_39 | L3 | LCD_D12 | PD12 | 3.3V | 绿色数据位4 | LCD_D12 |
| RD_37 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_35 | L4 | LCD_D11 | PD11 | 3.3V | 绿色数据位3 | LCD_D11 |
| RD_33 | L5 | LCD_D10 | PD10 | 3.3V | 绿色数据位2 | LCD_D10 |
| RD_31 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_29 | R3 | LCD_D9 | PD9 | 3.3V | 绿色数据位1 | LCD_D9 |
| RD_27 | R2 | LCD_D8 | PD8 | 3.3V | 绿色数据位0（低） | LCD_D8 |
| RD_25 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_23 | P3 | LCD_D7 | PD7 | 3.3V | 蓝色数据位7(高) | LCD_D7 |
| RD_21 | R1 | LCD_D6 | PD6 | 3.3V | 蓝色数据位6 | LCD_D6 |
| RD_19 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_17 | P2 | LCD_D5 | PD5 | 3.3V | 蓝色数据位5 | LCD_D5 |
| RD_15 | P1 | LCD_D4 | PD4 | 3.3V | 蓝色数据位4 | LCD_D4 |
| RD_13 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_11 | M3 | LCD_D3 | PD3 | 3.3V | 蓝色数据位3 | LCD_D3 |
| RD_9 | N2 | LCD_D2 | PD2 | 3.3V | 蓝色数据位2 | LCD_D2 |
| RD_7 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_5 | M1 | LCD_D1 | PD1 | 3.3V | 蓝色数据位1 | LCD_D1 |
| RD_3 | M2 | LCD_D0 | PD0 | 3.3V | 蓝色数据位0（低） | LCD_D0 |
| RD_1 | — | GND | — | — | 地 | GND |

表8  RIGHT_DOWN（P4）连接器接口（偶）引脚定义

| NUM | BALL | 信号名称 | GPIO | VOL | 引脚描述 | 默认功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD_80 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_78 | V6 | PHONEOUTP | — | — | 差分耳机输出正 | PHONEOUTP |
| RD_76 | V5 | PHONEOUTN | — | — | 差分耳机输出负 | PHONEOUTN |
| RD_74 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_72 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_70 | K20 | SPK_SHDN | PB5 | 3.3V | 音频功放shutdown引脚 | SPK_SHDN |
| RD_68 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_66 | — | GND_TVIN | — | — | TVIN信号参考地 | GND_TVIN |
| RD_64 | W2 | TVIN0 | — | — | TVIN输入通道0 | TVIN0 |
| RD_62 | Y1 | TVIN1 | - | — | TVIN输入通道1 | TVIN1 |
| RD_60 | Y2 | TVIN2 | - | — | TVIN输入通道2 | TVIN2 |
| RD_58 | W3 | TVIN3 | - | — | TVIN输入通道3 | TVIN3 |
| RD_56 | — | GND_TVIN | - | — | TVIN信号参考地 | GND_TVIN |
| RD_54 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_52 | V1 | TVOUT0 | — | — | TVOUT输出通道0 | TVOUT0 |
| RD_50 | V2 | TVOUT1 | — | — | TVOUT输出通道1 | TVOUT1 |
| RD_48 | V3 | TVOUT2 | — | — | TVOUT输出通道2 | TVOUT2 |
| RD_46 | V4 | TVOUT3 | — | — | TVOUT输出通道3 | TVOUT3 |
| RD_44 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_42 | A23 | MIPI_TP_INT[1] | PH9 | 3.3V | MIPI屏触摸中断 | MIPI_TP_INT |
| RD_40 | A22 | MIPI_ACC_INT[1] | PH10 | 3.3V | MIPI屏三轴加速中断 | MIPI_ACC_INT |
| RD_38 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_36 | J2 | MIPI_DSI_D0N | — | — | MIPI DSI差分数据0负 | MIPI_DSI_D0N |
| RD_34 | J1 | MIPI_DSI_D0P | — | — | MIPI DSI差分数据0正 | MIPI_DSI_D0P |
| RD_32 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_30 | K2 | MIPI_DSI_D1N | — | — | MIPI DSI差分数据1负 | MIPI_DSI_D1N |
| RD_28 | K1 | MIPI_DSI_D1P | — | — | MIPI DSI差分数据1正 | MIPI_DSI_D1P |
| RD_26 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_24 | L2 | MIPI_DSI_CKN | — | — | MIPI DSI差分时钟负 | MIPI_DSI_CKN |
| RD_22 | L1 | MIPI_DSI_CKP | — | — | MIPI DSI差分时钟正 | MIPI_DSI_CKP |
| RD_20 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_18 | J4 | MIPI_DSI_D2N | — | — | MIPI DSI差分数据2负 | MIPI_DSI_D2N |
| RD_16 | J3 | MIPI_DSI_D2P | — | — | MIPI DSI差分数据2正 | MIPI_DSI_D2P |
| RD_14 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_12 | K4 | MIPI_DSI_D3N | — | — | MIPI DSI差分数据3负 | MIPI_DSI_D3N |
| RD_10 | K3 | MIPI_DSI_D3P | — | — | MIPI DSI差分数据3正 | MIPI_DSI_D3P |
| RD_8 | — | GND | — | — | 地 | GND |
| RD_6 | C21 | MIPI_DSI_EN[1] | PH11 | 3.3V | MIPI屏电源使能 | MIPI_DSI_EN |
| RD_4 | K24 | MIPI_DSI_PWM | PB3 | 3.3V | MIPI屏背光PWM调节 | MIPI_DSI_PWM |
| RD_2 | — | GND | — | — | 地 | GND |